## Slide 1
Kapitola P2.1
Stopníkovo-úbežníková metóda

## Slide 2
V tejto metóde zobrazujeme bod ako priesečník dvoch priamok, ktoré majú v nákresni dostupný stopník aj úbežník. Preto ju budeme nazývať stopníkovo-úbežníková metóda.
Lineárna zvislá perspektíva
Perspektíva bodu A
Stopníkovo-úbežníková metóda

A
A1
S
S1
h
z
 je základná rovina, napr. pôdorysňa,
 – zvislá priemetňa,
S – stred premietania,
H – hlavný bod,
h – horizont – úbežnica základnej roviny ,
z – základnica – stopa základnej roviny ,
A – ľubovoľný bod v zornom kužeľovom priestore,
A1 – pôdorys bodu A,
As – stredový priemet (perspektíva) bodu A,
A1s – stredový priemet (perspektíva) bodu A1.
Postup konštrukcie bodu A1s:
1) Bodom A1 zostrojíme také dve priamky a a b
ležiace v rovine , aby ich stopníky Pa, Pb
aj úbežníky Uas, Ubs boli dostupné v nákresni.
2) as = PaUas
bs = PbUbs
3) A1s = as  bs
a
a´
b´
Pb
Postup konštrukcie bodu As:
4) As = AS  
Platí: AA1  AsA1s.
H1
b
Pa
Uas
bs
Ubs
A1s
As
H
as

Mészárosová

## Slide 3
Daný je pôdorys a nárys bodu A. Zobrazte bod A v lineárnej zvislej perspektíve.
P7
Postup rysovania v Mongeovej projekcii:
1) Zvolíme os o zornej kužeľovej plochy. Os o je vodorovná.
o2  x2
2) Na osi o určíme bod S, stred premietania tak, aby sa bod A nachádzal v zornom kužeľovom priestore, pre ktorý platí  = 45°.
S1  o1, S2  o2
3) Zvolíme priemetňu  kolmo na os o.
Vzdialenosť priemetne od bodu S je ľubovoľná.
Priemetňa je zvislá, t. j. 1 je priamka.
1  o1
H1 = o1  1
o2 = h2
A2
A1
x1,2
o1
S1
o2
S2
1
H1
= h2
Mészárosová
= z2
= h1 = z1

## Slide 4
Postup rysovania v Mongeovej projekcii:
4) Bodom A1 zostrojíme také dve ľubovoľné priamky a a b
ležiace v pôdorysni, aby ich stopníky Pa, Pb aj úbežníky
Uas, Ubs boli dostupné v nákresni.
A1  a1, Pa1 = a1  1
a´1  a1, S1  a´1, Uas1 = a´1  1
A1  b1, Pb1 = b1  1
b´1  b1, S1  b´1, Ubs1 = b´1  1
A2
A1
o1
S1
o2
S2
Pa1
1
Pb1
a1
b1
a´1
b´1
H1
= h2
Mészárosová
= a2 = b2
U s1
a
U s1
b
x1,2
= h1 = z1

A
A1
S
S1
h
z
a
a´
b´
Pb
b
Pa
Uas
bs
Ubs
As
H
as

H1
A1s
Daný je pôdorys a nárys bodu A. Zobrazte bod A v lineárnej zvislej perspektíve.

## Slide 5
A2
A1
x1,2
o1
S1
o2
S2
Pa1
1
Pb1
a1
b1
a´1
b´1
H1
= h2
vh
vh
H
h
z
Pa
Uas
Ubs
Pb
A1s
as
bs
Postup rysovania perspektívy:
5) V nákresni zvolíme základnicu z.
Narysujeme horizont h vo výške vh nad základnicou.
Zvolíme polohu hlavného bodu H na horizonte.
Na základnici narysujeme bod H1 tak, aby platilo: HH1  h.
6) Na základnici z narysujeme bod Pa vľavo od bodu H1
tak, aby platilo: |H1Pa1| = |H1Pa|.
Na horizonte h narysujeme bod Uas vpravo od bodu H
tak, aby platilo: |H1Uas1| = |HUas|.
Poznámka: Orientáciu vľavo, vpravo pozri v kapitole P2 Lineárna zvislá perspektíva.
7) Narysujeme stredový priemet (perspektívu) priamky a:
as = PaUas
8) Analogicky zobrazíme priamku b:
bs = PbUbs
9) A1s = as  bs
10) Podľa príkladu P3 v kapitole P2 narysujeme perspektívu bodu A. Použijeme úbežník Ubs.
11) Narysujeme kružnicu kz so stredom H a s polomerom d.
Ak sme bod S zvolili správne, tak bod As leží v kružnici kz.
To znamená, že bod A leží v zornom kužeľovom priestore, pre ktorý platí  = 45°.
zA
zA
As
Mészárosová
H1
d
kz
= A1
= a2 = b2
U s1
a
U s1
b
= h1 = z1
A
Daný je pôdorys a nárys bodu A. Zobrazte bod A v lineárnej zvislej perspektíve.

## Slide 6
Lineárna zvislá perspektíva
Perspektíva bodu A
Stopníkovo-úbežníková (vrstevnicová) metóda
A
A1
S
S1
h
z
Postup konštrukcie bodu As:
1) Bodom A zostrojíme rovinu , ktorá je
rovnobežná s rovinou . Stopa roviny  (priesečnica
s priemetňou) je pomocná základnica z.
|zz| = || = |AA1| = zA
2) Bodom A zostrojíme také dve ľubovoľné priamky
a a b ležiace v rovine , aby ich stopníky Pa, Pb
aj úbežníky Uas, Ubs boli dostupné v nákresni.
3) as = PaUas
bs = PbUbs
As = as  bs
H1
Uas
Ubs
As
H
as
z


Mészárosová
a
b

Pa
bs
 je základná rovina, napr. pôdorysňa.
 je zvislá priemetňa.
S je stred premietania.
H je hlavný bod.
h je horizont – úbežnica základnej roviny .
z je základnica – stopa základnej roviny .
A je ľubovoľný bod v zornom kužeľovom priestore.
A1 je pôdorys bodu A.
b´
a´
Pb
H
zA

## Slide 7
P8
Postup rysovania v Mongeovej projekcii:
1) Zvolíme os o zornej kužeľovej plochy.
Os o je vodorovná.
2) Na osi o určíme bod S, stred premietania tak, aby
sa bod A nachádzal v zornom kužeľovom priestore,
pre ktorý platí  = 45°.
3) Zvolíme priemetňu  kolmo na os o. Priemetňa je zvislá.
4) Bodom A zostrojíme rovinu , ktorá je rovnobežná
s rovinou . Stopa roviny  je pomocná základnica z.
|zz| = || = |AA1| = zA
5) Bodom A zostrojíme také dve ľubovoľné priamky
a a b ležiace v rovine , aby ich stopníky Pa, Pb
aj úbežníky Uas, Ubs boli dostupné v nákresni.
A2
A1
x1,2
o1
S1
o2
S2
Pa1
1
Pb1
a1
b1
a´1
b´1
H1
= h2
vh
Mészárosová
= z2
z2
zA
a2 = b2 =
U s1
a
U s1
b
Daný je pôdorys a nárys bodu A. Zobrazte bod A v lineárnej zvislej perspektíve.
= h1 = z1
= z1

## Slide 8
A2
A1
x1,2
o1
S1
o2
S2
Pa1
1
Pb1
a1
b1
a´1
b´1
H1
= h2
vh
vh
H
h
z
Pa
Uas
Ubs
Pb
as
bs
d
As
kz
= z2
z2
zA
z
zA
Postup rysovania perspektívy:
6) V nákresni zvolíme základnicu z.
Narysujeme horizont vo výške vh nad základnicou a zvolíme polohu hlavného bodu H na horizonte.
7) Narysujeme pomocnú základnicu z roviny  vo výške zA
nad základnicou. Na priamke z narysujeme bod H tak, aby
platilo: HH  h.
8) Na priamke z narysujeme bod Pa vľavo od bodu H tak,
aby platilo: |H1Pa1| = |HPa|.
Na horizonte h narysujeme bod Uas vpravo od bodu H tak, aby platilo: |H1Uas1| = |HUas|.
9) Narysujeme stredový priemet (perspektívu) priamky a:
as = PaUas
10) Analogicky zobrazíme priamku b: bs = PbUbs
11) As = as  bs
12) Narysujeme kružnicu kz so stredom H a s polomerom d.
Ak sme zvolili bod S správne, tak bod As leží v kružnici kz .
To znamená, že bod A leží v zornom kužeľovom priestore, pre ktorý platí  = 45°.
Poznámka: Ak sa zA len málo líši od výšky horizontu, je táto konštrukcia nepresná.
V takom prípade je vhodný postup z predchádzajúceho príkladu P7.
a2 = b2 =
U s1
a
U s1
b
Daný je pôdorys a nárys bodu A. Zobrazte bod A v lineárnej zvislej perspektíve.
= h1 = z1 = z1
H

## Slide 9
P9
A1=A´1
A´2
A2
B´´2
B´2
B1 = B´1 = B´´1
B2
Daný je pôdorys a nárys dvoch kvádrov. Zobrazte ich v lineárnej zvislej perspektíve.
x1,2
Mészárosová

## Slide 10
S1
S2
o2 = h2
1
o1
H1
90°
A1=A´1
A´2
A2
z2
B´´2
B´2
x1,2
Mészárosová
Postup rysovania v Mongeovej projekcii:
1) Zvolíme os o zornej kužeľovej plochy. Os o je vodorovná.
2) Na osi o určíme bod S, stred premietania tak, aby sa objekt
nachádzal v zornom kužeľovom priestore, pre ktorý platí  = 45°.
3) Zvolíme priemetňu  kolmo na os o. Priemetňa je zvislá.
B1 = B´1 = B´´1
B2
z1 = h1 =
Priemetňu zvolíme tak, aby kvádre boli
v nepriečelnej polohe. Použijeme postup
z príkladu P7 (v tejto kapitole).
Smer pomocných priamok a a b zvolíme rovnobežne s osami x a y. Vzhľadom na tvar objektu je to výhodné.

## Slide 11
S1
S2
o1
H1
90°
Uxs1
Uys1
z2
11
I1
41
III1
21
31
II1
IV1
B´´2
x1,2
vh
Mészárosová
Postup rysovania v Mongeovej projekcii:
4) Narysujeme úbežníky Uxs1 a Uys1.
5) Narysujeme stopníky I, II, III a IV priamok rovnobežných s osou x.
6) Narysujeme stopníky 1, 2, 3 a 4 priamok rovnobežných s osou y.
B1 = B´1 = B´´1
A´2
B´2
B2
1
z1 = h1 =
A1=A´1
A2
o2 = h2

## Slide 12
h
z
H
Ux
Uy
A
vh
Mészárosová
B
Uxs1
Postup rysovania perspektívy:
7) V nákresni zvolíme základnicu z. Narysujeme horizont vo výške vh nad základnicou.
8) Na priamku z narysujeme body Uxs1, 1, 2, 3, 4, I, II, H1, III, IV a Uys1. Ich vzájomné vzdialenosti sú rovnaké ako vzdialenosti bodov Uxs1, 11, 21, 31, 41, H1, I1, II1, III1, IV1 a Uys1 (pozri pôdorys v Mongeovej projekcii).
Poznámka 1: Body Uxs1, 1, 2, 3, 4, I, II, H1, III, IV a Uys1 môžeme z Mongeovej projekcie rýchlo preniesť pomocou prúžku papiera, alebo môžeme perspektívu rysovať na pauzovací papier, vtedy je presnosť rysovania lepšia.
9) Na horizonte narysujeme body H, Ux, Uy.
10) Narysujeme perspektívu bodu A. A = 1Uy  IUx
Poznámka 2: Perspektíva je stredové premietanie, ale pri väčšom počte zobrazených útvarov sa obvykle označenie stredového priemetu vynecháva.
11) Narysujeme pôdorys zobrazovaného objektu. Pozri príklad P7(v tejto kapitole).
H1
1
I
4
III
2
3
II
IV
Uys1

## Slide 13
S1
S2
o1
H1
90°
A2
z2
B´´2
x1,2
vh
Mészárosová
zA´
Uxs1
Uys1
B1 = B´1 = B´´1
A1=A´1
A´2
B´2
11
I1
41
III1
21
31
II1
IV1
1
z1 = h1 =
B2
Postup rysovania v Mongeovej projekcii:
12) Vzdialenosť bodov AA´ je zA´.
zA´ = |A2A´2|
o2 = h2

## Slide 14
h
H
zA´
A´
A
Mészárosová
Ux
Uy
Postup rysovania perspektívy:
13) Podľa príkladu P7 (v tejto kapitole) narysujeme perspektívu bodu A´. Použijeme úbežník Uy..
14) Pomocou úbežníkov narysujeme perspektívu spodného kvádra.
B
Uxs1
H1
1
I
4
III
2
3
II
IV
Uys1
A =
A´
vh
z

## Slide 15
S1
S2
o1
H1
90°
A2
z2
B´´2
x1,2
vh
Mészárosová
zA´
zB´´
zB´
Uxs1
Uys1
B1 = B´1 = B´´1
A1=A´1
A´2
B´2
11
I1
41
III1
21
31
II1
IV1
1
z1 = h1 =
B2
Postup rysovania v Mongeovej projekcii:
15) Vzdialenosť bodov BB´ je zB´.
zB´ = |B2B´2|
Vzdialenosť bodov BB´´ je zB´´.
zB´´ = |B2B´´2|
o2 = h2

## Slide 16
h
H
zA´
A´
A
zB´´
zB´
B´´
B´
Mészárosová
Ux
Uy
Postup rysovania perspektívy:
16) Podľa príkladu P7 (v tejto kapitole) narysujeme perspektívu bodov B´ a B´´. Použijeme úbežník Uy.
17) Pomocou úbežníkov narysujeme perspektívu vrchného kvádra.
Obvykle zobrazujeme len viditeľné hrany (podľa zložitosti objektu).
B
Uxs1
H1
1
I
4
III
2
3
II
IV
Uys1
A =
A´
B =
B´
B´´
z

## Slide 17
S1
S2
o1
H1
90°
A2
z2
B´´2
x1,2
vh
Mészárosová
zA´
zB´´
zB´
Uxs1
Uys1
B1 = B´1 = B´´1
A1=A´1
A´2
B´2
11
I1
41
III1
21
31
II1
IV1
1
z1 = h1 =
B2
Postup rysovania v Mongeovej projekcii:
18) Vzdialenosť bodov SH je dištancia d.
d = |S1H1|
d
o2 = h2

## Slide 18
h
H
zA´
A´
A
zB´´
zB´
B´´
B´
Mészárosová
Ux
Uy
B
Uxs1
H1
1
I
4
III
2
3
II
IV
Uys1
A =
A´
B =
B´
B´´
kz
Postup rysovania perspektívy:
19) Narysujeme kružnicu kz správneho zobrazenia. Jej stred je v bode H a jej polomer sa rovná dištancii d.
Ak sme bod S zvolili správne, t. j. tak, aby objekt ležal v zornom kužeľovom priestore, pre ktorý platí  = 45°,
tak perspektíva objektu leží v kružnici kz.
z

## Slide 19
P10
Priemetňu zvolíme tak, aby jeden z kvádrov bol v priečelnej polohe. Použijeme postup z príkladu P7 (v tejto kapitole).
Smer pomocných priamok a a b zvolíme rovnobežne s osami x, y.
Pre kváder v priečelnej polohe je výhodné použiť aj smer kolmý na priemetňu. Hĺbkové priamky majú úbežník v hlavnom bode.
B´2
A1=A´1
A2
x1,2
B1=B´1
C1=C´1
C2
D1=D´1
D2
A´2
C´2
D´2
Daný je pôdorys a nárys dvoch kvádrov. Zobrazte ich v lineárnej zvislej perspektíve.
1
B2
Mészárosová

## Slide 20
B´2
S1
S2
o2 = h2
o1
H1
90°
A1=A´1
A2
z2
x1,2
vh
Mészárosová
B1=B´1
C1=C´1
C2
D1=D´1
D2
A´2
C´2
D´2
1
z1 = h1 =
B2
Postup rysovania v Mongeovej projekcii:
1) Zvolíme os o zornej kužeľovej plochy.
Os o je vodorovná, kolmá na priemetňu . Os o zvolíme nad
objektom, aby boli v perspektíve viditeľné horné podstavy oboch kvádrov.
2) Na osi o určíme bod S, stred premietania tak, aby sa objekt
nachádzal v zornom kužeľovom priestore, pre ktorý platí  = 45°.

## Slide 21
B´2
S1
S2
o2 = h2
o1
H1
90°
Uxs1
Uys1
A1=A´1
A2
z2
11
41
x1,2
vh
Mészárosová
B1=B´1
C1=C´1
C2
D1=D´1
D2
21
31
51
61
71
81
91
101
A´2
C´2
D´2
1
z1 = h1 =
B2
Postup rysovania v Mongeovej projekcii:
3) Narysujeme úbežníky Uxs1 a Uys1.
4) Narysujeme stopníky priamok rovnobežných s osou x.
Narysujeme stopníky priamok rovnobežných s osou y.
Narysujeme stopníky priamok kolmých na priemetňu (hĺbkových priamok).
5) Stopníky označíme 1, 2, ..., 9, 10.

## Slide 22
h
Uxs1
9
H1
Uys1
1
4
2
3
5
6
8
10
7
z
H
Ux
Uy
A
vh
Mészárosová
B
C
D
Postup rysovania perspektívy:
6) V nákresni zvolíme základnicu z. Narysujeme horizont vo výške vh nad základnicou.
7) Na priamku z narysujeme body Uxs1, 1, 2, 3, ..., 8, 9, H1, 10 a Uys1. Ich vzájomné vzdialenosti sú rovnaké
ako vzdialenosti bodov Uxs1, 11, 21, 31, ..., 81, 91, H1, 101 a Uys1 (pozri pôdorys v Mongeovej projekcii).
Poznámka: Perspektívu môžeme rysovať na pauzovací papier.
8) Na horizonte narysujeme body H, Ux, Uy.
9) Narysujeme pôdorys zobrazovaného objektu. Postup je analogický ako v príklade P9 (v tejto kapitole).

## Slide 23
B´2
S1
S2
o1
90°
Uxs1
A1=A´1
A2
z2
x1,2
vh
Mészárosová
B1=B´1
C1=C´1
C2
D1=D´1
D2
A´2
C´2
D´2
zA´
zC´
Uys1
H1
11
41
21
31
51
61
71
81
91
101
1
z1 = h1 =
B2
Postup rysovania v Mongeovej projekcii:
10) Vzdialenosť bodov AA´ je zA´.
zA´ = |A2A´2|
Vzdialenosť bodov CC´ je zC´.
zC´ = |C2C´2|
11) Vzdialenosť bodov SH je dištancia d.
d = |S1H1|
d
o2 = h2

## Slide 24
h
H
Ux
Uy
A
vh
Mészárosová
B
zA´
zC´
A´
C
C´
D
D´
Uxs1
9
H1
Uys1
1
4
2
3
5
6
8
10
7
A =
=C
A´
C´
Postup rysovania perspektívy:
12) Podľa príkladu P7 (v tejto kapitole) narysujeme perspektívu bodov A´ a C´.
13) Pomocou úbežníkov narysujeme perspektívu oboch kvádrov.
z

## Slide 25
h
H
Ux
Uy
A
vh
Mészárosová
B
zA´
A´
C
C´
D
D´
zC´
kz
Uxs1
9
H1
Uys1
1
4
2
3
5
6
8
10
7
Postup rysovania perspektívy:
14) Zobrazíme viditeľnosť všetkých hrán.
15) Narysujeme kružnicu kz správneho zobrazenia. Jej stred je v bode H a jej polomer sa rovná dištancii d.
Ak sme bod S zvolili správne, t. j. tak, aby objekt ležal v zornom kužeľovom priestore, pre ktorý platí  = 45°, tak perspektíva objektu leží v kružnici kz.
z

## Slide 26
Daný je pôdorys, nárys a bokorys rodinného domu. Zobrazte ho v lineárnej zvislej perspektíve.
P11
Rys vypracovala v AutoCADe študentka Kristína Hanesová v roku 2017.
Prezentáciu v PowerPointe upravila Mészárosová.
Bokorys
Pohľad západný
S
Nárys
Pohľad južný
Os zornej kužeľovej plochy, stred premietania a priemetňu zvolíme tak, aby v perspektíve bola viditeľná
južná a západná strana domu. Priemetňa je zvolená tak, aby incidovala s hranou AB.
1
A2
A1=B1
B2
C2
C1
x1,2

## Slide 27
Daný je pôdorys, nárys a bokorys rodinného domu. Zobrazte ho v lineárnej zvislej perspektíve.
o1
S1
o2
S2
= h2
Pohľad západný
1
A2
A1=B1
B2
H1
C2
C1
S
Pohľad južný
90°
Postup rysovania v Mongeovej projekcii:
1) Zvolíme os o zornej kužeľovej plochy. Os o je vodorovná, kolmá na priemetňu .
Os o zvolíme nad objektom, aby boli v perspektíve viditeľné horné podstavy oboch kvádrov.
Na osi o určíme bod S, stred premietania tak, aby sa objekt nachádzal v zornom kužeľovom priestore,
pre ktorý platí  = 45°.
x1,2

## Slide 28
Daný je pôdorys, nárys a bokorys rodinného domu. Zobrazte ho v lineárnej zvislej perspektíve.
o1
S1
o2
S2
Pohľad západný
1
A2
A1=B1
B2
21
H1
bUs1
C2
C1
aUs1
S
11
31
cUs1
41
dUs1
51
61
vh
Pohľad južný
90°
Postup rysovania v Mongeovej projekcii:
2) Použijeme postup z príkladu P7 (v tejto kapitole). Použijeme úbežníky a stopníky priamok rovnobežných s hranami objektu. Ak by boli tieto úbežníky a stopníky nedostupné v nákresni, zvolíme iné pomocné priamky.
Poznámka: Pre lepšiu prehľadnosť indexov označíme úbežník priamky a aUs (namiesto predchádzajúceho označenia Uas). Podobne označíme úbežníky všetkých priamok.
= h2
x1,2

## Slide 29
vh
zB
zC
cU
aU
H
dU
bU
h
B
C
kz
Postup rysovania perspektívy:
3) V nákresni zvolíme horizont h.
Poznámka: Bod S je nad objektom, preto celá perspektíva domu bude pod horizontom.
Na horizont narysujeme body cU, aU, H, dU, bU tak, aby ich vzájomné vzdialenosti boli rovnaké ako vzájomné vzdialenosti bodov cUs1, aUs1, H1, dUs1, bUs1 (pozri pôdorys v Mongeovej projekcii).
4) Narysujeme základnicu vo vzdialenosti vh pod horizontom. Na základnicu narysujeme bod H1. HH1  h.
Na základnicu narysujeme body 2, 6, A, H1, 5, 1, 4, 3 tak, aby ich vzájomné vzdialenosti boli rovnaké ako vzájomné vzdialenosti bodov 21, 61, A1, H1, 51, 11, 41, 31 (pozri pôdorys v Mongeovej projekcii).
5) Ďalší postup rysovania perspektívy je analogický ako v príkladoch P10 a P11 (v tejto kapitole):
narysujme pôdorys domu,
narysujme body B a C,
pomocou úbežníkov narysujme celý objekt (bez okien a dverí),
narysujme kružnicu kz.
2
1
3
4
5
6
A
z
H1

## Slide 30
cU
vh
aU
H
dU
bU
2
1
3
4
5
6
A
z
h
B
C
Postup rysovania perspektívy:
6) Perspektívu zväčšíme. Použijeme rovnoľahlosť so stredom v bode H a s koeficientom zväčšenia 3,5.
Pozri príklad P6 v kapitole P2 Lineárna zvislá perspektíva.
Podľa možnosti využívame aj „zväčšené“ úbežníky, ak sú dostupné v nákresni. Ak nie, tak využijeme rovnobežnosť zodpovedajúcich si priamok.
Zobrazíme len viditeľné hrany objektu.
3,5B
3,5A
3,5 aU
3,5 dU

## Slide 31
M3
G3
J3
Daný je pôdorys, nárys a bokorys rodinného domu. Zobrazte ho v lineárnej zvislej perspektíve.
x1,2
o1
S1
o2
S2
Pohľad západný
1
A2
A1=B1
B2
21
H1
bUs1
C2
C1
aUs1
S
11
31
cUs1
41
dUs1
51
61
vh
Pohľad južný
90°
Konštrukcia detailov (okien a dverí):
Delenie úsečiek na zvislých hranách objektu:
Zvislé priamky sú rovnobežné s priemetňou. Na týchto priamkach sa zachováva deliaci pomer bodov.
Delenie môžeme urobiť podľa postupu z príkladu S13 (pozri v Stredovom premietaní v kapitole S2).
Delenie úsečiek na vodorovných hranách objektu, ktoré nie sú rovnobežné s priemetňou:
Na týchto priamkach sa nezachováva deliaci pomer bodov.
Delenie môžeme urobiť podľa postupu z príkladu S15b (pozri v Stredovom premietaní v kapitole S2).
K3
L3
E3
N3
F3
Zobrazíme dvere na stene KLMN:
Deliaci bod na úsečke KL označíme E.
Deliaci bod na úsečke MN označíme F.
Deliace body na úsečke ML označíme G a J.
= h2

## Slide 32
E 
L
cU
vh
aU
H
dU
bU
2
1
3
4
5
6
A
z
h
B
C
3,5B
3,5A
3,5 aU
3,5 dU
L
K
M
Postup rysovania perspektívy:
7) Zobrazíme dvere na stene KLMN:
Delenie zvislých úsečiek (rovnobežných s priemetňou) zostrojíme podľa príkladu S13 v kapitole S2:
Cez bod K zostrojíme ľubovoľnú priamku p. Na priamku p nanesieme body K, E, L (v tomto poradí) tak, aby platilo:
K = K, |KE| = |K3E3|, |EL| = |E3L3|
Poznámka: Podľa potreby môžeme body E, L narysovať tak, aby platilo KE = xK3E3, EL = xE3L3 v x-násobnom zväčšení alebo zmenšení.
Zostrojíme priamku LL.
Cez bod E zostrojíme priamku rovnobežnú s priamkou LL. Jej priesečník s priamkou KL je bod E.
Ak je úbežník 3,5 cU nedostupný v nákresni, tak buď rozdelíme aj úsečku MN (deliaci bod F zostrojíme analogicky),
alebo bod E spojíme s nedostupným úbežníkom 3,5 cU pomocou konštrukcie, ktorá je na nasledujúcej strane.
Na priamke EF leží horná hrana dverí.
p
E
N
q
F
= K

## Slide 33
Konštrukcia:
a) Narysujeme trojuholník ABC tak, aby platilo A  a, B  b.
b) Narysujeme trojuholník A´B´C´, ktorý je podobný s trojuholníkom ABC a platí:
A´  a, B´  b a AB  A´B´.
c) Priamka CC´ prechádza nedostupným bodom U.
Poznámka: Použili sme rovnoľahlosť so stredom v bode U.
C
U
B
A
a
b
C´
B´
A´
Dané sú priamky a a b. Ich priesečník U nie je dostupný v nákresni. Daný je bod C, ktorý neleží
na priamkach a, b. Narysujte priamku CU.

## Slide 34
E 
L
cU
vh
aU
H
dU
bU
2
1
3
4
5
6
A
z
h
B
C
3,5B
3,5A
3,5 aU
3,5 dU
L
M
G
J
K
Ug
M
Postup rysovania perspektívy:
8) Delenie vodorovných úsečiek (rôznobežných s priemetňou) zostrojíme podľa príkladu S15b v kapitole S2.
Zostrojíme deliace body G a J na úsečke ML:
Cez bod L zostrojíme priamku r, rovnobežnú so základnicou z.
Na priamku r nanesieme body L, J, G, M (v tomto poradí) tak, aby platilo:
L = L, |LJ | = x|L3J3| , |JG| = x|J3G3|, |GM| = x|G3M3|, kde x je vhodný koeficient zväčšenia.
Zostrojíme priamku MM. Jej priesečník s horizontom je úbežník Ug.
G = UgG  LM
J = UgJ  LM
p
r
E
N
= L
q
F
= K
G
J



## Slide 35
E 
L
cU
vh
aU
H
dU
bU
2
1
3
4
5
6
A
z
h
B
C
3,5B
3,5A
3,5 aU
3,5 dU
L
M
G
J
K
Ug
M
Postup rysovania perspektívy:
9) Narysujeme ostenie:
Hĺbku ostenia zvolíme primerane k objektu.
Roviny ostenia sú kolmé na steny domu, preto ich hrany musia mať s príslušnými hranami domu spoločný úbežník.
p
r
E
N
= L
q
F
= K
G
J



## Slide 36
cU
vh
aU
H
bU
2
1
3
4
5
6
A
z
h
B
C
3,5B
3,5A
3,5 aU
3,5 dU
Ue
1
Uf
Ug
Uh
Postup rysovania perspektívy:
10) Zobrazíme všetky viditeľné okná a dvere domu.
E 
L
L
M
G
J
K
M
p
r
E
N
= L
q
F
= K
G
J
dU





## Slide 37
2016/17
KRISTINA HANESOVÁ
FA 2. ROČNÍK
P11 – výsledok

## Slide 38
http://prodom.sk/?p=projekty&project=166&PHPSESSID=3d50237e2d96e455666794f9e7a5d0e4
Perspektíva rodinného domu

## Slide 39
Perspektíva rodinného domu
Stopníkovo-úbežníková metóda. Mongeova projekcia.
Práca študenta: Karina Pak, VŠVU, školský rok 2017/18

## Slide 40
Práca študenta: Karina Pak, VŠVU, školský rok 2017/18
Perspektíva rodinného domu
Stopníkovo-úbežníková metóda. Perspektíva a zväčšenie.

## Slide 41
http://prodom.sk/?p=projekty&project=208
Perspektíva rodinného domu

## Slide 42
Kružnica k, vpísaná do štvorca ABCD, sa zobrazí v perspektíve do elipsy ks.
Na zobrazenie elipsy ks použijeme konštrukciu 8 bodov a 8 dotyčníc.
Postup rysovania:
1) Zostrojíme uhlopriečky AsCs a BsDs. Ich priesečník označíme Os.
Poznámka: Bod Os je perspektíva stredu kružnice, ale nie je stredom elipsy ks,
lebo na priamkach, ktoré majú spoločný úbežník UABs sa nezachováva
deliaci pomer bodov.
H
As
Bs
Ds
Cs
Os
h
UABs
V lineárnej zvislej perspektíve je daný obraz štvorca ABCD, ktorý leží vo zvislej rovine. Strany AB a CD sú rovnobežné zo základnou rovinou, strany AD a BC sú kolmé na základnú rovinu. Zobrazte perspektívu kružnice k, ktorá je do štvorca ABCD vpísaná.
z
D
45°
Z
C
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
k
K
M
N
L
W
O
P12
Tereňová, Mészárosová

## Slide 43
H
As
Bs
Ds
Cs
Os
1s
4s
3s
2s
45
h
UABs
Postup rysovania:
2) Bodom Os zostrojíme stredové priemety stredných priečok štvorca ABCD. Na nich ležia body 1s, 2s, 3s, 4s elipsy ks.
3) Na úsečke 1sAs zostrojíme deliaci bod Zs.
Poznámka: Deliaci pomer bodov sa zachováva len na priamkach rovnobežných s priemetňou. Delenie môžeme urobiť aj na úsečkách 1sDs, 3sBs a 3sCs.
4) Na uhlopriečkach AsCs, BsDs ležia body 5s, 6s, 7s a 8s elipsy ks.
V lineárnej zvislej perspektíve je daný obraz štvorca ABCD, ktorý leží vo zvislej rovine. Strany AB a CD sú rovnobežné zo základnou rovinou, strany AD a BC sú kolmé na základnú rovinu. Zobrazte perspektívu kružnice k, ktorá je do štvorca ABCD vpísaná.
Tereňová, Mészárosová
z
Zs
D
45°
Z
C
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
k
K
M
N
L
W
O
5s
6s
8s
7s

## Slide 44
H
As
Bs
Ds
Cs
Os
1s
4s
3s
2s
8s
7s
5s
6s
Ks
Ls
Ns
Ms
45
h
UABs
V lineárnej zvislej perspektíve je daný obraz štvorca ABCD, ktorý leží vo zvislej rovine. Strany AB a CD sú rovnobežné zo základnou rovinou, strany AD a BC sú kolmé na základnú rovinu. Zobrazte perspektívu kružnice k, ktorá je do štvorca ABCD vpísaná.
Tereňová, Mészárosová
z
Zs
Ws
ks
D
45°
Z
C
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
k
K
M
N
L
W
O
Poznámka: Túto konštrukciu môžeme použiť aj pre kružnice ležiace vo vodorovnej rovine.
Postup rysovania:
5) Ws = Os4s  7s8s
Na polpriamke Os4s zostrojíme bod Ks tak, aby platilo |OsWs| = |WsKs|.
6) Bodom Ks prechádza dotyčnica elipsy ks v dotykovom bode 7s.
Jej priesečník s priamkou 1s3s označíme Ls. Podobne zostrojíme
dotyčnice elipsy ks v bodoch 6s, 5s a 8s.
Poznámka: |OsMs| = |OsKs|.
7) Elipsa ks je určená bodmi 1s, 2s, 3s, 4s a 5s, 6s, 7s, 8s
a dotyčnicami AsBs, BsCs, CsDs, DsAs a KsLs, LsMs, MsNs, NsKs.

## Slide 45
x1,2
V2
O2
V1 = O1
P13
Daný objekt zobrazte v lineárnej zvislej perspektíve.
Priemetňu zvoľte tak, aby bol objekt v priečelnej polohe vzhľadom na priemetňu.
Mészárosová
45°

## Slide 46
45°
x1,2
V2
O2
V1 = O1
Mészárosová
Postup rysovania:
1) Zvolíme os o zornej kužeľovej plochy. Os je vodorovná.
Os zvolíme tak, aby bol objekt v priečelnej polohe vzhľadom na priemetňu. Pozri príklad P5 v kapitole P2.
Os o zvolíme nad objektom, aby bolo v perspektíve vidieť
hornú podstavu objektu.
Na osi o určíme bod S, stred premietania tak, aby sa objekt
nachádzal v zornom kužeľovom priestore, pre ktorý platí  = 45°.
2) Zvolíme priemetňu  kolmo na os o. Priemetňu umiestnime
za objekt, čím dosiahneme v perspektíve veľký obraz objektu a nemusíme ho následne zväčšovať.
S2
o1
o2 =
1
H1
h2
S1

## Slide 47
S1
S2
1
A1 = A´1
A´2
A2
h2
H1
x1,2
V2
O2
V1 = O1
45Us1
vh
11
21
31
41
51
61
71
91
81
101
111
zA
zV
45°
Mészárosová
B1 = B´1
B´2
B2
C1 = C´1
D1 = D´1
E´1
F1
= E´2
F2
C´2
D´2
K1
L1
M1
N1
Postup rysovania:
3) Použijeme postup z príkladu P7 (v tejto kapitole).
Narysujeme stopníky priamok kolmých na priemetňu (hĺbkových priamok). Ich úbežník je hlavný bod H.
Narysujeme stopníky priamok, ktoré zvierajú s priemetňou uhol 45°.
Ich úbežník je bod 45Us.
Stopníky označíme 1, 2, ..., 9, 10, 11.
4) Označíme výšku horizontu a z-ové súradnice bodov A a V.
k1
D2
= C2
o1
o2 =

## Slide 48
4
h
H
vh
H1
45Us1
1
2
3
5
6
7
9
8
10
11
45U
A
zA´
A´
z
Mészárosová
Postup rysovania perspektívy:
5) V nákresni zvolíme základnicu z. Narysujeme horizont vo výške vh nad základnicou.
6) Na priamku z narysujeme body 1, 2, H1, 3, 4, ..., 11 a 45Us1.
7) Na horizonte narysujeme body H a 45U.
8) Narysujeme perspektívu bodu A.
A = H8  45U11
9) Narysujeme perspektívu bodu A´. Použijeme úbežník 45U. Pozri príklad P7 (v tejto kapitole).
10) Pomocou úbežníkov narysujeme perspektívu celého objektu (okrem kužeľa). Zobrazíme iba
viditeľné hrany.
B
B´
C
C´
F
E´
= A
A´

## Slide 49
S1
S2
1
A1 = A´1
A´2
A2
h2
H1
x1,2
V2
O2
V1 = O1
45Us1
vh
11
21
31
41
51
61
71
91
81
101
111
zA
zV
45°
Mészárosová
B1 = B´1
B´2
B2
C1 = C´1
D1 = D´1
E´1
F1
= E´2
F2
C´2
D´2
K1
L1
M1
N1
Postup rysovania:
11) Narysujeme dotyčnice kružnice k v bodoch K, L, M, N.
k1
D2
= C2
o1
o2 =

## Slide 50
4
h
H
vh
H1
1
2
3
5
6
7
9
8
10
11
45U
A
zA´
A´
zV
V
z
O
Mészárosová
Postup rysovania perspektívy:
12) Zobrazíme perspektívu bodov O, K, L, M, N a dotyčníc kružnice k v bodoch K, L, M, N.
13) Kružnica sa zobrazí do elipsy.
Narysujeme ju pomocou konštrukcie 8 bodov a 8 dotyčníc (pozri príklad P12 v tejto kapitole).
Poznámka: Pri konštrukcii dotyčníc využijeme úbežník 45U.
14) Zobrazíme vrchol V kužeľa, obrys kužeľa a viditeľnosť elipsy.
15) Narysujeme kružnicu kz správneho zobrazenia. Jej stred je v bode H a jej polomer sa rovná dištancii d. Ak sme bod S zvolili správne (t. j. tak, aby objekt ležal v zornom kužeľovom priestore, pre ktorý platí  = 45°), tak perspektíva objektu leží v kružnici kz.
Poznámka: Bod 45U  kz.
K
L
M
N
kz
45°
45Us1
V